FALBO BELLUSSI (ИТАЛИЯ)

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАСКРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Модель | Краткие технические характеристики | Розничная цена (руб.) |
| --- | --- | --- |
| ДИСКОВЫЕ РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ |
| D86 | Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, заточка лезвия осуществляется двойным точильным камнем, напряжение 220V, диаметр ножа 86мм, скорость: 1000 об/мин, толщина настила 25мм, вес 2900г | 34600 |
| D100 | Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, заточка лезвия осуществляется двойным точильным камнем, напряжение 220V, лезвие из углеродистой стали, диаметр ножа 100мм, скорость 1050 об/мин, толщина настила 35мм, вес 3000г | 40900 |
| DS502 | Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, напряжение 220V, семигранное лезвие из углеродистой стали, диаметр ножа 50мм, скорость1700 об/мин, толщина настила 8мм, вес 900г | 34600 |
| SW 12 | Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, возможно использовать для резки листов полимера, ковров, синтетических волокон, напряжение 220V, диаметр 125мм, скорость 850 об/мин, толщина настила 35мм, вес 3000г | 64400 |
| SW 100 | Передвижная раскройная машина с дисковым ножом, возможно использовать для резки листов полимера, ковров, синтетических волокон, напряжение 220V, диаметр 100мм, скорость 850 об/мин, толщина настила 35 мм , вес 3000г | 43300 |
| МАШИНЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ БЕЙКИ |
| FB 84 SX | Автоматическая машина для нарезания трикотажной бейки с тремя ножами для любого типа ткани, с возможностью нарезать одновременно три разных по ширине полосы, ширина полос от 25-155мм, мощность 500W, напряжение: 400 В, размеры 145*60*115 см, вес 75кг | 148900 |
| FB 95 | Полуавтоматическая машина для нарезания трикотажной бейки с одним ножом для любого типа ткани, есть возможность установки 2-го ножа, управление осуществляется с педали, ширина полосы до 155 мм , мощность 500W , напряжение 400V, размеры 145*60*115 см, вес 75кг | 106500 |
| FB 97 | Автоматическая машина для нарезания трикотажной бейки с одним ножом , возможность установки до 3 ножей, ширина полосы до 155мм, мощность 100 W , напряжение 230 V, размеры 145*70*120 см, вес 75кг | 136500 |
| FB 5000 | Автоматическая машина для нарезания трикотажной бейки с тремя ножами, машина работает с трубчатыми тканями от 40 до 120 см, возможно нарезать одновременно три разных по ширине полосы от 15-240 мм, регулировка скорости, мощность 750W , напряжение 230 V, размеры 135*135*195мм | 765000 |
| Universal 650 | Устройство для нарезания бейки из рулона для ленточного ножа FB49 и FB380, снабжен устройством для регулирования ширины полосы, максимальный диаметр рулона 15-20см, максимальная длина рулона 65см, ширина полосы 15-160 мм, мощность 200W , напряжение 400 V, размеры 125*55*35см | 151900 |
| Universal 1000 | Устройство для нарезания бейки из рулона для ленточного ножа FB49 и FB380, снабжен устройством для регулирования ширины полосы, максимальный диаметр рулона 15-20см, максимальная длина рулона 100см, ширина полосы 15-160 мм, мощность200W, напряжение 400 V, размеры 145*55*35 см , вес 40кг | 163900 |
| МАШИНЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ РУЛОНОВ ТКАНИ |
| FB 230 | Машина для разрезания рулонов ткани, возможно регулирование скорости вращения рулона и лезвия ножа, двухсторонняя заточка лезвия, автоматическая смазка, максимальный диаметр рулона 28см, максимальная длина рулона 200см, диаметр лезвия 36см, мощность 1100W, напряжение 400 V, размеры 300*120*155 см, вес 540 кг | 655500 |
| FB 350 | Машина для разрезания рулонов ткани, возможно регулирование скорости вращения рулона и лезвия ножа, двух сторонняя заточка лезвия, автоматическая смазка, максимальный диаметр рулона 30см, максимальная длина рулона 200см, диаметр лезвия 36см , мощность 1100W, напряжение 400 V, размеры 300*150*150 см, вес 540 кг | 755900 |
| ЛЕНТОЧНЫЕ РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ |
| FB49/1250 | Стационарная ленточная раскройная машина, операционное пространство (вылет рукава) 1250 мм, с двумя режимами переключения скорости, с автоматической заточкой ножей, оснащена электромагнитным уловителем ленты при ее обрыве, высота раскроя 25см, размеры столешницы 225см Х 150см, стол с регулировкой по высоте, гладкое двойное лезвие 4900*10*0,45 мм, напряжение 400V, частота тока 50Гц, мощность двигателя 1,1 кВт, габаритные размеры 2500*1500*1700мм, вес машины 325 кг. (FB49S2V) | 302900 |
| FB49/1250/V | Вылет рукава 1250 мм, с вариатором скорости (FB49S2V) | 342900 |
| FB49/1250/1 | Вылет рукава 1250 мм, с воздушной подушкой,с двумя режимами переключения скорости. | 365000 |
| FB49/1250 /1/V | Вылет рукава 1250 мм, с воздушной подушкой, с вариатором скорости (FB49TSINV) | 405200 |
| FB 380/750 (125x75) | Вылет рукава 750 мм, с двумя режимами переключения скорости, размер столешницы 125*75 см | 273900 |
| FB380/750/V (125x75) | Вылет рукава 750 мм, с вариатором скорости, размер столешницы 125*75 см | 313900 |
| FB 380/750 (150x100) | Вылет рукава 750 мм, с двумя режимами переключения скорости, размер столешницы 150*100 см (FB380S2V) | 278900 |
| FB380/750/V (150x100) | Вылет рукава 750 мм, с вариатором скорости, размер столешницы 150*100 см | 318900 |
| FB 380/750 (175x135) | Вылет рукава 750 мм, с двумя режимами переключения скорости, размер столешницы 175*135 см | 283500 |
| FB380/750/V (175x135) | Вылет рукава 750 мм, с вариатором скорости, размер столешницы 175*135 см | 293600 |
| FB 380/750/1 (150x100) | Вылет рукава 750 мм, с воздушной подушкой, с двумя режимами переключения скорости, размер столешницы 150*100 см | 331500 |
| FB380/750/1/V (150x100) | Вылет рукава 750 мм, с воздушной подушкой, с вариатором скорости, размер столешницы 150*100 см | 371500 |
| FB 380/750/1 (175x135) | Вылет рукава 750 мм, с воздушной подушкой, с двумя режимами переключения скорости, размер столешницы 175*135 см (FB380TS2V) | 336500 |
| FB380/750/1/V (175x135) | Вылет рукава 750 мм, с воздушной подушкой, с вариатором скорости, размер столешницы 175*135 см (FB380TSINV) | 376500 |

Запасные части. Гарантия. Сервисное обслуживание.